## Slide 1
PROYECTO FINAL DE CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO
Diseño, implementación y validación de una infraestructura corporativa multisede en PNETLab
TI-203 · Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Profesor: Onel Luis Pelegrino
Agosto de 2026
RAMÓN GARCÍA · GUSTAVO GARCÍA · WILMER TOVAL · BERNIS BELTRÉ · ANDY DE LA CRUZ · AARÓN HERNÁNDEZ

## Slide 2
IDENTIDAD CORPORATIVA
¿Quiénes somos?
Quisqueya Network Solutions (QNS) es una empresa dominicana orientada a la prestación de servicios tecnológicos y de atención al cliente, con operaciones que dependen de Internet, centros de contacto y ventas directas.
Nuestra sede principal está en Santo Domingo y su presencia nacional se extiende mediante sucursales en Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona. La red debe mantener comunicación segura, disponible y escalable entre sedes.
QNS · Proyecto Final TI-203 · Conmutación y Enrutamiento
03 / 19
PRESENCIA NACIONAL
Santo Domingo
Sede principal
Santiago
Servicios
Puerto Plata
La Romana
Barahona
Conectividad
Seguridad
Servicios
Sede principal: Santo Domingo
Presencia: Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona
Enfoque: conectividad, continuidad, seguridad y servicios centralizados

## Slide 3
IDENTIDAD CORPORATIVA
Misión, visión y valores
Misión
Ofrecer soluciones de comunicación y servicios tecnológicos confiables, seguros y accesibles que conecten las operaciones de QNS a nivel nacional.
Visión
Ser una organización dominicana reconocida por la calidad de su infraestructura tecnológica y su capacidad de crecer de forma segura.
Propuesta de valor
Una red ordenada y segura para garantizar continuidad, escalabilidad y confianza a las sedes y clientes de QNS.
VALORES
Seguridad
Protegemos la información, los accesos y la continuidad de la operación.
Excelencia en el servicio
Priorizamos disponibilidad, respuesta oportuna y experiencia del usuario.
Innovación
Adoptamos soluciones que simplifican la operación y preparan la red para crecer.
Responsabilidad
Documentamos, verificamos y asumimos cada cambio técnico de forma controlada.
Trabajo en equipo
Integramos redes, seguridad, servicios y pruebas como una sola solución.
QNS · Proyecto Final TI-203 · Conmutación y Enrutamiento
04 / 19

## Slide 4
QUISQUEYA NETWORK SOLUTIONS · PROYECTO FINAL TI-203
04 / 18
EQUIPO DE PROYECTO
Nuestro equipo
RE
RAMÓN EMILIO GARCÍA VARGAS
Matrícula 2025-0174
Ingeniero en Telemática y Arquitecto de Redes Empresariales
CCNP Enterprise · Cisco Enterprise Core · CyberOps Associate
Dirección técnica, arquitectura de red e integración general.
GG
GUSTAVO GABRIEL GARCÍA DEL ROSARIO
Matrícula 2025-0400
Ingeniero en Redes y Telecomunicaciones
CCNP Enterprise · Cisco Enterprise Advanced Infrastructure · CCNA
Switching avanzado, HSRP, EtherChannel y STP.
WJ
WILMER JARED TOVAL GARCÍA
Matrícula 2025-0669
Ingeniero en Telecomunicaciones y Administrador de Redes
CCNA · Cisco Enterprise Design
Direccionamiento, OSPF multiárea, rutas y NAT/PAT.
BG
BERNIS GABRIEL BELTRÉ GUILLÉN
Matrícula 2025-1445
Ingeniero de Sistemas y Administrador de Servidores
LPIC-1 · CCNA
DNS, DHCP, Web, NFS, correo y servicios corporativos.
AE
ANDY EZEQUIEL DE LA CRUZ RAMÍREZ
Matrícula 2025-0768
Ingeniero en Ciberseguridad y Seguridad de Redes
Cisco CyberOps Associate · CCNA
ACL, SSH, RADIUS, VPN IPSec y seguridad de Capa 2.
AA
AARÓN ALEXIS HERNÁNDEZ MÉNDEZ
Matrícula 2025-0800
Ingeniero de Sistemas y Analista de Monitoreo de Redes
CCNA · CompTIA Network+
Pruebas, Zabbix, evidencias y validación operacional.

## Slide 5
QUISQUEYA NETWORK SOLUTIONS · PROYECTO FINAL TI-203
05 / 18
DEL NEGOCIO A LA RED
El reto y objetivo de la solución
EL RETO
Conectar cinco sedes, múltiples departamentos, usuarios y servicios sin perder control, disponibilidad ni seguridad.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar, implementar y validar en PNETLab una infraestructura corporativa que interconecte las sedes de QNS, segmente los departamentos, asigne direccionamiento controlado, ofrezca servicios corporativos y aplique mecanismos de seguridad, redundancia y acceso a Internet.
RESPUESTA QNS
Diseño jerárquico, routing dinámico, redundancia, seguridad y servicios centralizados.
CRITERIOS CLAVE
Crecimiento proyectado: 40% a cinco años
Segmentación por VLAN
OSPF multiárea y rutas de borde
Redundancia y seguridad
Servicios centralizados en Santiago

## Slide 6
ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN
Topología general de QNS
QNS · Proyecto Final TI-203 · Conmutación y Enrutamiento
07 / 19

## Slide 7
ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN
Plan de direccionamiento
Red privada: 10.0.0.0/8 Red pública académica: 1.0.0.0/24 Crecimiento considerado: 40% a cinco años
Sede
Segmento
Red
Gateway
Santo Domingo
VLAN 10 · Atención al Cliente
10.0.0.0/24
10.0.0.1
Santo Domingo
VLAN 20 · Administración
10.0.2.0/25
10.0.2.1
Santo Domingo
VLAN 30 · Ventas
10.0.1.128/25
10.0.1.129
Santo Domingo
VLAN 40 · Operaciones
10.0.1.0/25
10.0.1.1
Santiago
VLAN 50 · Centro de Datos
10.0.4.32/27
10.0.4.33
Santiago
VLAN 60 · Ventas
10.0.4.0/27
10.0.4.1
Puerto Plata
LAN de sucursal
10.0.6.0/27
10.0.6.1
La Romana / Barahona
LAN de sucursal
10.0.6.32/27 · 10.0.6.64/27
10.0.6.33 · 10.0.6.65
Tabla resumen con las redes principales. El detalle completo de subredes y enlaces de tránsito está en el informe técnico.
QNS · Proyecto Final TI-203 · Conmutación y Enrutamiento
07 / 18

## Slide 8
SEDE PRINCIPAL
Santo Domingo: núcleo redundante
R-SW1 y R-SW2 funcionan como switches multicapa de distribución con interfaces VLAN y gateways virtuales compartidos mediante HSRP. Los switches SW3, SW4 y SW5 dan acceso a los usuarios de forma redundante.
VLAN 10
Atención al Cliente
VLAN 20
Administración
VLAN 30
Ventas
VLAN 40
Operaciones
VLAN 99
Gestión
DISEÑO
Gateways virtuales por VLAN (HSRP) y switches de acceso conectados de forma redundante hacia distribución, manteniendo disponibilidad de la sede principal.
QNS · Proyecto Final TI-203 · Conmutación y Enrutamiento
09 / 19

## Slide 9
QUISQUEYA NETWORK SOLUTIONS · PROYECTO FINAL TI-203
09 / 18
ALTA DISPONIBILIDAD
Redundancia de Capa 2 y Capa 3
HSRP
Mantiene gateways virtuales y permite continuidad si uno de los switches de distribución deja de responder.
ETHERCHANNEL (LACP)
Agrupa enlaces físicos entre R-SW1 y R-SW2 para aumentar disponibilidad y capacidad.
RAPID STP
Evita bucles de Capa 2 y controla los caminos redundantes.
R-SW1
R-SW2
Enlace activo (EtherChannel)
Camino en espera (STP)
RESULTADO: la sede principal no depende de un único enlace ni de un único gateway.

## Slide 10
QUISQUEYA NETWORK SOLUTIONS · PROYECTO FINAL TI-203
10 / 18
BACKBONE CORPORATIVO
Enrutamiento, NAT e Internet
LAN
Depto.
R-SD
Área 10
R-STGO
Área 20
ISP
NAT / PAT
Internet
8.8.8.8
OSPF multiárea: Área 10 (Santo Domingo) · Área 20 (Santiago) · rutas por defecto en sucursales de menor complejidad.
VALIDACIÓN
Rutas internas convergidas
Acceso al servidor QNS
Conectividad hacia 8.8.8.8
NAT/PAT traduce las redes privadas para utilizar la salida del ISP y el Cloud NAT de PNETLab.

## Slide 11
SUCURSALES
Santiago, Puerto Plata, Barahona y La Romana
Santiago
Centro de Datos, Ventas y Administración. Concentra el servidor QNS y los servicios corporativos.
Puerto Plata
LAN de usuarios con direccionamiento dinámico (10.0.6.0/27). Router de borde hacia el ISP.
Barahona
LAN de usuarios con direccionamiento dinámico (10.0.6.64/27). Router de borde hacia el ISP.
La Romana
Tres departamentos representados en LAN de laboratorio (10.0.6.32/27), según el escenario.
QNS · Proyecto Final TI-203 · Conmutación y Enrutamiento
12 / 19
Todas las sedes se enlazan al ISP mediante su router de borde.

## Slide 12
QUISQUEYA NETWORK SOLUTIONS · PROYECTO FINAL TI-203
12 / 18
AUTOMATIZACIÓN DE RED
DHCP y conectividad extremo a extremo
DIRECCIONAMIENTO DINÁMICO
DHCP entrega IP, máscara, gateway y DNS a los usuarios.
En Santiago, SW6 utiliza DHCP Relay hacia el servidor 10.0.4.34.
Las sucursales remotas utilizan direccionamiento dinámico según su diseño.
FLUJO DE CONECTIVIDAD
PC cliente
Gateway
Servidor QNS
10.0.4.34
Internet
8.8.8.8
PRUEBAS REALIZADAS
Gateway local
Servidor QNS: 10.0.4.34
Resolución de www.qns.com.do
Internet: 8.8.8.8
RESULTADO
Los clientes de diferentes sedes pudieron utilizar la infraestructura de forma integrada.

## Slide 13
SEGURIDAD
Seguridad y acceso a la red
Capa 2
Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, PortFast Edge y BPDU Guard.
Control de tráfico
ACL con criterio de mínimo acceso necesario, verificadas con contadores de coincidencia.
Acceso remoto seguro
SSH v2 con claves RSA. AAA con RADIUS y respaldo de autenticación local.
VPN IPSec
Túneles de sitio a sitio entre la sede principal y las sucursales, validados en las pruebas finales.
ESTADO
Todos los controles de esta diapositiva están implementados y fueron validados durante las pruebas del laboratorio.
QNS · Proyecto Final TI-203 · Conmutación y Enrutamiento
14 / 19

## Slide 14
QUISQUEYA NETWORK SOLUTIONS · PROYECTO FINAL TI-203
14 / 18
CENTRO DE SERVICIOS
Servidor QNS y servicios corporativos
QNS-SERVER
10.0.4.34
UBICACIÓN
Centro de Datos de Santiago
Todos los servicios fueron integrados y validados dentro de la red corporativa.
SERVICIOS PRINCIPALES
DNS
BIND / named
DHCP
ISC dhcpd
WEB
Nginx
NFS
nfsd + rpcbind
AAA
FreeRADIUS
MAIL
Postfix + Dovecot
SERVICIOS ADICIONALES
FTP
vsftpd
MONITOREO
Zabbix

## Slide 15
VALIDACIÓN
Evidencias de funcionamiento
APROBADO
DHCP Santo Domingo / Santiago
Clientes recibieron IP, gateway y DNS vía relay.
APROBADO
Conectividad intersede
Clientes remotos alcanzaron gateways y servidor 10.0.4.34.
APROBADO
Internet y DNS
ICMP a 8.8.8.8 exitoso; www.qns.com.do resolvió a 10.0.4.34.
APROBADO
Correo, RADIUS y NFS
Entrega interna confirmada, Access-Accept y montaje rw validado.
APROBADO
Web y FTP
Portal QNS accesible por nombre; transferencia FTP de prueba realizada.
APROBADO
HSRP / EtherChannel / STP
Estados Active/Standby, Port-Channel y árbol de expansión verificados.
QNS · Proyecto Final TI-203 · Conmutación y Enrutamiento
16 / 19
La infraestructura fue probada de extremo a extremo antes de la presentación.

## Slide 16
QUISQUEYA NETWORK SOLUTIONS · PROYECTO FINAL TI-203
16 / 18
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Equipos utilizados y justificación
5
Routers empresariales
Interconexión de sedes, rutas, NAT, ACL, VPN IPSec y acceso SSH.
3
Switches multicapa
Gateways de VLAN, routing interno, HSRP, DHCP Relay y redundancia.
8
Switches de acceso administrables
Conexión de usuarios, VLAN y controles de seguridad de Capa 2.
1
Servidor Linux
Centralización de DNS, DHCP, Web, NFS, RADIUS, correo, FTP y Zabbix.
12 + 6
Estaciones de trabajo + UPS
Pruebas de usuario y continuidad de equipos críticos.

## Slide 17
CIERRE TÉCNICO Y ECONÓMICO
Cotización estimada de implementación
Networking
RD$1,800,000
Servidor y estaciones
RD$605,000
Infraestructura física
RD$622,000
Implementación y doc.
RD$375,000
RESUMEN
Subtotal
RD$3,402,000
Contingencia técnica (10%)
RD$340,200
TOTAL ESTIMADO
RD$3,742,200
Estimación académica en RD$. No incluye impuestos, licencias particulares ni enlaces mensuales del ISP.
NOTA
El detalle completo de la cotización, con las diez partidas evaluadas, está documentado en el informe técnico final.
QNS · Proyecto Final TI-203 · Conmutación y Enrutamiento
18 / 19

## Slide 18
DEMOSTRACIÓN EN PNETLab
Ahora validaremos en vivo el funcionamiento de la infraestructura QNS.
DHCP
CONECTIVIDAD
ROUTING
INTERNET
SERVICIOS
SEGURIDAD
QNS
Una red corporativa integrada, segura y verificable.
18 / 18
QUISQUEYA NETWORK SOLUTIONS · PROYECTO FINAL TI-203